## Slide 1
Einen Schokoriegelmotor selbst gebastelt
Magnet als Ein Kraftfeld- „Erzeuger“
Was brauchen wir:
Eine alltägliche
Energiequelle
Eine kleine Achse; hilft auch ein Bild an die Wand zu hängen
Etwas Nervennahrung
> Bei den zusammengedrehten Enden der Folie … > … darauf achten, dass kein Papier zu sehen ist > … die Folie etwas mit dem Nagel aufkratzen, um den Kontakt zu verbessern
> Alternativ zur Folie kann ein an den Enden abisolierter Draht verwendet werden. Achtung: Der Motor dreht dann sehr schnell!
> Alle Folien und weitere Infos sind über den QR-Code oder https://bit.ly/337gxHl zu finden
Was hilft:
> Durch die Folie wird der Stromkreis geschlossen: + Pol  Folie  Magnet  Nagel  - Pol
> Auf den Strom quer durch das Magnetfeld wirkt eine Kraft – die sogenannte Lorentzkraft.
> Je mehr Strom und je stärker der Magnet, desto stärker die Kraft und schneller die maximale Motor-geschwindigkeit
Die Physik dahinter: